mikroohmmetre MEGGER dlro10hd İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla mikroohm seviyesinde direnç ölçülecektir.

- Cihazın komütatörü ile, bağlantı yapıldığında otomatik başlama dahil 5 farklı test modu seçilebilmelidir.

- Cihazın test akımı 0,1 mA’den başlamalıdır ve 10A’e kadar seçilebilir olmalıdır.

- Cihazda 25 mV ve 2,5 V’luk test gerilimi kademeleri olacaktır.

- Cihaz geniş LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz 600V korumaya sahip olmalıdır.

- Cihazın voltaj giriş aralığı 90 - 264 V, 50-60 Hz olmalıdır.

- Cihaz parazit engelleme özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazın ekranı arka aydınlatmalı olmalıdır.

- Cihaz kapağı kapalıyken IP65, pil ile çalışır durumdayken IP54 koruma sınıfına sahip olmalıdır.

- Cihaz pil koruması için otomatik kapanma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz dolu pil ile en az 1000 otomatik (3 sn) test yapabilmelidir.

- Cihaz sert taşıma çantasına sahip olmalıdır.

- Cihaz 1.5 m’lik özel test kablo setiyle beraber gelmelidir.

- Cihazın ağırlığı 7 kg’ı geçmemelidir.