YER ALTI KABLO İZLEME CİHAZI MEGGER EASYLOC PLUS İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla yer altındaki enerjili ve enerjisiz kabloların güzergâh tespiti yapılacaktır.

- Cihaz bir alıcı ve bir vericiden oluşmalıdır.

- Cihaz yarı otomatik hassasiyet özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihaz verici bağlantısına gerek olmadan derinlik ölçümü yapabilmelidir.

- Cihaz otomatik aydınlatmalı büyük ekrana sahip olmalıdır.

- Cihazın vericisi şebeke voltajına karşı korumalı olmalıdır.

- Cihaz tek bir tuşla derinlik ölçümü yapabilmelidir.

- Cihazın aktif frekansları en az 3 kademeli olmalıdır.

- Cihazın aktif frekansları 100/120 Hz, 8.44 kHz ve 33 kHz olmalıdır.

- Cihazın alıcısı 50 Hz, 8 kHz ve 33 kHz kademelerine sahip olacaktır.

- Cihaz kablolarda 5 m’ye kadar, sondalarda ise 7 m’ye kadar derinlik ölçümü yapabilmelidir.

- Cihazın 2 Watt’a kadar çıkış gücüne sahip olmalıdır.