KABLO ARIZA BULUCU MEGGER TDR2050 İÇİN TEKNİK ŞARTNAME

- Bu cihazla kablo arıza tespiti yapılacaktır.

- Cihaz  20 km’ye kadar olan kablolarda arıza bulabilmelidir.

- Cihaz 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 250 m, 500 m, 1000 m, 2500 m, 5000 m, 10000 m, 20000 m kademelerine sahip olmalıdır.

- Cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.

- Cihaz her kademenin %1’i oranında çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Cihazın Trace Tagging (kaydedilen izlere isim verme) özelliği bulunmalıdır.

- Cihaz 600 V CAT IV'e kadar güç devrelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Cihaz kaydedilen verileri bilgisayara indirmek ve rapor hazırlamak için kullanılacak analiz yazılımı ile beraber gelmelidr.

- Cihaz seçilebilir çıkış empedanslarına sahip olmalıdır: 25, 50, 75,100, 125 ve 140 Ω.

- Cihaz her aralık için kazanç ve pulse (nabız) seçen AUTO (otomatik) seçeneğine sahip olmalıdır.

- Cihaz 100 dahili hafızaya sahip olmalıdır.

- Cihaz herhangi bir tuşa basılmazsa son kullanımdan 1, 5 veya 10 dakika (kullanıcı tarafından ayarlanabilir) sonra otomatik olarak kapanmalıdır.

- Cihaz ayarlanabilir ekran aydınlatmasına sahip olmalıdır.

- Cihaz ekranı ayarlanabilir parlaklık ve renk şemalarına sahip olmalıdır.

- Cihaz Li-ion şarj edilebilir pil ile çalışabilmelidir ve yaklaşık 12 saatlik ömre sahip olmalıdır.

- Cihaz kapalı ve açık mekanlarda kullanıma uygun ve IP54 sınıfında olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 1,7 kilogramı geçmemelidir.

- Cihaz 2 metre uzunluğunda krokodil uçlu test kabloları ve sert taşıma çantasıyla beraber gelmelidir.